| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2022年11月27日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2022年11月27日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 15.245 | 10.490 | 是 | 0.0 | 284.712 | 195.896 | 是 | 0.0 | 188.145 | 129.458 | 是 | 0.0 | 108622.387 | 4.035 | 70.194 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 15.070 | 10.336 | 是 | 0.0 | 292.430 | 200.570 | 是 | 0.0 | 193.559 | 132.758 | 是 | 0.0 | 108240.631 | 3.980 | 69.916 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 14.998 | 10.260 | 是 | 0.0 | 316.606 | 216.733 | 是 | 0.0 | 210.755 | 144.289 | 是 | 0.0 | 111913.697 | 3.936 | 69.176 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 15.029 | 10.293 | 是 | 0.0 | 299.771 | 205.338 | 是 | 0.0 | 201.980 | 138.349 | 是 | 0.0 | 110281.131 | 3.956 | 69.331 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 14.993 | 10.263 | 是 | 0.0 | 299.635 | 205.109 | 是 | 0.0 | 207.157 | 141.804 | 是 | 0.0 | 110428.923 | 3.946 | 68.928 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 15.009 | 10.280 | 是 | 0.0 | 299.946 | 205.458 | 是 | 0.0 | 208.380 | 142.743 | 是 | 0.0 | 111314.151 | 3.957 | 68.451 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 14.974 | 10.162 | 是 | 0.0 | 344.166 | 233.643 | 是 | 0.0 | 235.254 | 159.718 | 是 | 0.0 | 115464.937 | 3.799 | 67.775 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 14.904 | 10.173 | 是 | 0.0 | 323.909 | 221.133 | 是 | 0.0 | 224.936 | 153.559 | 是 | 0.0 | 113206.715 | 3.900 | 67.942 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 14.813 | 10.135 | 是 | 0.0 | 330.402 | 226.041 | 是 | 0.0 | 225.423 | 154.227 | 是 | 0.0 | 112554.547 | 3.937 | 68.002 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 14.988 | 10.258 | 是 | 0.0 | 326.185 | 223.232 | 是 | 0.0 | 223.674 | 153.087 | 是 | 0.0 | 112168.711 | 3.942 | 68.320 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 15.235 | 10.401 | 是 | 0.0 | 342.445 | 234.009 | 是 | 0.0 | 231.617 | 158.245 | 是 | 0.0 | 116566.771 | 3.900 | 68.678 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 15.376 | 10.567 | 是 | 0.0 | 321.503 | 220.945 | 是 | 0.0 | 216.952 | 149.100 | 是 | 0.0 | 110231.858 | 4.014 | 70.238 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 15.496 | 10.640 | 是 | 0.0 | 289.136 | 198.488 | 是 | 0.0 | 203.466 | 139.688 | 是 | 0.0 | 110109.848 | 3.996 | 70.817 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 15.476 | 10.686 | 是 | 0.0 | 265.187 | 183.121 | 是 | 0.0 | 194.736 | 134.457 | 是 | 0.0 | 109500.937 | 4.091 | 71.115 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 15.637 | 10.736 | 是 | 0.0 | 265.746 | 182.590 | 是 | 0.0 | 196.622 | 135.067 | 是 | 0.0 | 111465.726 | 3.998 | 71.356 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 15.780 | 10.928 | 是 | 0.0 | 245.840 | 170.281 | 是 | 0.0 | 168.531 | 116.725 | 是 | 0.0 | 107313.438 | 4.143 | 72.528 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 15.804 | 10.909 | 是 | 0.0 | 241.709 | 166.875 | 是 | 0.0 | 166.054 | 114.636 | 是 | 0.0 | 106047.075 | 4.089 | 72.955 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 15.661 | 10.793 | 是 | 0.0 | 235.615 | 162.369 | 是 | 0.0 | 160.345 | 110.496 | 是 | 0.0 | 106313.753 | 4.059 | 72.906 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 15.588 | 10.704 | 是 | 0.0 | 263.211 | 180.776 | 是 | 0.0 | 180.942 | 124.264 | 是 | 0.0 | 109641.169 | 3.998 | 71.870 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 15.604 | 10.768 | 是 | 0.0 | 213.815 | 147.561 | 是 | 0.0 | 152.944 | 105.546 | 是 | 0.0 | 106357.501 | 4.082 | 72.027 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 15.435 | 10.652 | 是 | 0.0 | 245.953 | 169.732 | 是 | 0.0 | 173.125 | 119.472 | 是 | 0.0 | 106610.993 | 4.084 | 71.647 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 15.332 | 10.569 | 是 | 0.0 | 240.280 | 165.641 | 是 | 0.0 | 176.684 | 121.798 | 是 | 0.0 | 107328.268 | 4.066 | 71.101 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 15.000 | 10.272 | 是 | 0.0 | 290.152 | 198.815 | 是 | 0.0 | 202.737 | 138.914 | 是 | 0.0 | 114080.028 | 3.951 | 69.656 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 14.970 | 10.236 | 是 | 0.0 | 296.428 | 202.654 | 是 | 0.0 | 197.456 | 135.017 | 是 | 0.0 | 109893.029 | 3.926 | 69.591 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 15.267 | 10.480 |  |  | 286.449 | 196.542 |  |  | 197.561 | 135.559 |  |  | 110235.676 | 3.991 | 70.188 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 15.804 | 10.928 |  |  | 344.166 | 234.009 |  |  | 235.254 | 159.718 |  |  | 116566.771 | 4.143 | 72.955 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 14.813 | 10.135 |  |  | 213.815 | 147.561 |  |  | 152.944 | 105.546 |  |  | 106047.075 | 3.799 | 67.775 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.040 | 0.758 | 0.523 | 264.566 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |