| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2022年11月29日 |
| --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ | 联系电话 | 8858326 | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2022年11月29日 | 监测点位 | 污水厂出口 | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 总 氮 | pH | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L | 25mg/L | 35mg/L | 6-9 |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 8.50 | 是 | 0 | 0.34 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 210 |  |
| 4：00 | 7.84 | 是 | 0 | 0.50 | 是 | 0 | 3.59 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 226 |  |
| 6：00 | 9.40 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 3.57 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 151 |  |
| 8：00 | 9.49 | 是 | 0 | 0.32 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 185 |  |
| 10：00 | 7.09 | 是 | 0 | 0.47 | 是 | 0 | 3.59 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 200 |  |
| 12：00 | 7.58 | 是 | 0 | 0.49 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 199 |  |
| 14：00 | 9.66 | 是 | 0 | 0.37 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 195 |  |
| 16：00 | 8.59 | 是 | 0 | 0.36 | 是 | 0 | 3.60 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 210 |  |
| 18：00 | 7.80 | 是 | 0 | 0.36 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.25 | 是 | 210 |  |
| 20：00 | 7.91 | 是 | 0 | 0.46 | 是 | 0 | 3.58 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 162 |  |
| 22：00 | 10.08 | 是 | 0 | 0.43 | 是 | 0 | 3.56 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 159 |  |
| 24：00 | 9.78 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 3.59 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 162 |  |
| 平均值 | 8.64 |  |  | 0.41 |  |  | 3.58 |  |  | 8.24 |  | 189.08 |  |
| 最大值 | 10.08 |  |  | 0.50 |  |  | 3.60 |  |  | 8.26 |  | 226.00 |  |
| 最小值 | 7.09 |  |  | 0.32 |  |  | 3.56 |  |  | 8.20 |  | 151.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4538 |  |