| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月11日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 1#、2#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月11日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 3.931 | 4.575 | 是 | 0.0 | 308.708 | 359.169 | 是 | 0.0 | 204.338 | 237.805 | 是 | 0.0 | 109804.849 | 10.974 | 135.902 | 4.020 | 100 |  |
| 1-2 | 3.937 | 4.552 | 是 | 0.0 | 301.267 | 348.366 | 是 | 0.0 | 207.134 | 239.509 | 是 | 0.0 | 126251.855 | 10.910 | 136.972 | 4.020 | 100 |  |
| 2-3 | 3.920 | 4.438 | 是 | 0.0 | 338.894 | 383.627 | 是 | 0.0 | 206.764 | 234.127 | 是 | 0.0 | 126171.852 | 10.697 | 136.609 | 4.020 | 100 |  |
| 3-4 | 3.925 | 4.436 | 是 | 0.0 | 329.342 | 372.229 | 是 | 0.0 | 213.143 | 240.898 | 是 | 0.0 | 126268.599 | 10.678 | 136.235 | 4.020 | 100 |  |
| 4-5 | 3.895 | 4.393 | 是 | 0.0 | 337.972 | 381.163 | 是 | 0.0 | 217.970 | 245.836 | 是 | 0.0 | 109833.608 | 10.655 | 135.112 | 4.020 | 100 |  |
| 5-6 | 3.902 | 4.401 | 是 | 0.0 | 316.532 | 357.073 | 是 | 0.0 | 222.551 | 251.056 | 是 | 0.0 | 126708.239 | 10.659 | 136.072 | 4.020 | 100 |  |
| 6-7 | 3.902 | 4.396 | 是 | 0.0 | 329.813 | 371.535 | 是 | 0.0 | 226.520 | 255.180 | 是 | 0.0 | 127695.730 | 10.643 | 136.277 | 4.020 | 100 |  |
| 7-8 | 3.901 | 4.384 | 是 | 0.0 | 338.090 | 379.934 | 是 | 0.0 | 227.515 | 255.658 | 是 | 0.0 | 100568.636 | 10.618 | 137.088 | 4.020 | 100 |  |
| 8-9 | 3.893 | 4.473 | 是 | 0.0 | 258.274 | 296.321 | 是 | 0.0 | 223.270 | 256.438 | 是 | 0.0 | 129257.529 | 10.844 | 136.907 | 4.020 | 100 |  |
| 9-10 | 3.873 | 4.368 | 是 | 0.0 | 264.576 | 298.223 | 是 | 0.0 | 230.902 | 260.348 | 是 | 0.0 | 128731.311 | 10.652 | 137.385 | 4.020 | 100 |  |
| 10-11 | 3.881 | 4.388 | 是 | 0.0 | 250.518 | 283.271 | 是 | 0.0 | 236.034 | 266.906 | 是 | 0.0 | 128311.661 | 10.682 | 137.796 | 4.020 | 100 |  |
| 11-12 | 3.906 | 4.374 | 是 | 0.0 | 290.975 | 325.848 | 是 | 0.0 | 236.912 | 265.307 | 是 | 0.0 | 119521.277 | 10.583 | 138.481 | 4.020 | 100 |  |
| 12-13 | 3.869 | 4.373 | 是 | 0.0 | 291.971 | 329.969 | 是 | 0.0 | 230.723 | 260.743 | 是 | 0.0 | 120322.252 | 10.676 | 137.260 | 4.020 | 100 |  |
| 13-14 | 3.928 | 4.374 | 是 | 0.0 | 309.514 | 344.634 | 是 | 0.0 | 234.199 | 260.791 | 是 | 0.0 | 129474.729 | 10.523 | 138.120 | 4.020 | 100 |  |
| 14-15 | 3.970 | 4.029 | 是 | 0.0 | 282.460 | 288.039 | 是 | 0.0 | 236.873 | 240.430 | 是 | 0.0 | 129052.387 | 9.460 | 138.341 | 4.020 | 100 |  |
| 15-16 | 3.998 | 3.875 | 是 | 0.0 | 313.420 | 303.646 | 是 | 0.0 | 242.651 | 235.174 | 是 | 0.0 | 123748.059 | 8.963 | 138.622 | 4.020 | 100 |  |
| 16-17 | 3.984 | 3.873 | 是 | 0.0 | 326.362 | 317.372 | 是 | 0.0 | 239.001 | 232.456 | 是 | 0.0 | 118537.943 | 9.005 | 138.015 | 4.020 | 100 |  |
| 17-18 | 3.998 | 3.863 | 是 | 0.0 | 380.748 | 367.710 | 是 | 0.0 | 243.394 | 235.126 | 是 | 0.0 | 129444.301 | 8.924 | 138.709 | 4.020 | 100 |  |
| 18-19 | 3.973 | 3.896 | 是 | 0.0 | 353.700 | 346.674 | 是 | 0.0 | 240.363 | 235.703 | 是 | 0.0 | 129250.334 | 9.102 | 138.688 | 4.020 | 100 |  |
| 19-20 | 3.939 | 3.893 | 是 | 0.0 | 322.648 | 318.846 | 是 | 0.0 | 236.701 | 233.912 | 是 | 0.0 | 122809.051 | 9.194 | 138.199 | 4.020 | 100 |  |
| 20-21 | 3.886 | 3.856 | 是 | 0.0 | 301.776 | 299.447 | 是 | 0.0 | 234.059 | 232.274 | 是 | 0.0 | 119430.553 | 9.244 | 136.707 | 4.020 | 100 |  |
| 21-22 | 3.891 | 3.833 | 是 | 0.0 | 340.726 | 335.571 | 是 | 0.0 | 241.598 | 237.983 | 是 | 0.0 | 128660.192 | 9.156 | 138.251 | 4.020 | 100 |  |
| 22-23 | 3.851 | 3.778 | 是 | 0.0 | 313.286 | 307.250 | 是 | 0.0 | 252.065 | 247.282 | 是 | 0.0 | 128732.915 | 9.108 | 138.317 | 4.020 | 100 |  |
| 23-24 | 3.819 | 3.764 | 是 | 0.0 | 278.211 | 274.253 | 是 | 0.0 | 246.798 | 243.289 | 是 | 0.0 | 124324.854 | 9.165 | 137.747 | 4.020 | 100 |  |
| 平均值 | 3.915 | 4.189 |  |  | 311.394 | 332.437 |  |  | 230.603 | 246.021 |  |  | 123454.697 | 10.041 | 137.427 | 4.020 |  |  |
| 最大值 | 3.998 | 4.575 |  |  | 380.748 | 383.627 |  |  | 252.065 | 266.906 |  |  | 129474.729 | 10.974 | 138.709 | 4.020 |  |  |
| 最小值 | 3.819 | 3.764 |  |  | 250.518 | 274.253 |  |  | 204.338 | 232.274 |  |  | 100568.636 | 8.924 | 135.112 | 4.020 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.012 | 0.923 | 0.684 | 296.291 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |