| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2023年3月11日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2023年3月11日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 17.216 | 18.404 | 是 | 0.0 | 309.324 | 330.641 | 是 | 0.0 | 283.253 | 302.798 | 是 | 0.0 | 114884.061 | 10.085 | 112.546 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 17.295 | 18.559 | 是 | 0.0 | 316.058 | 338.816 | 是 | 0.0 | 280.289 | 300.601 | 是 | 0.0 | 115562.617 | 10.119 | 112.114 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 16.881 | 18.768 | 是 | 0.0 | 307.141 | 341.288 | 是 | 0.0 | 273.684 | 304.243 | 是 | 0.0 | 116415.102 | 10.503 | 111.432 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 16.815 | 18.251 | 是 | 0.0 | 342.920 | 372.199 | 是 | 0.0 | 277.627 | 301.305 | 是 | 0.0 | 100460.097 | 10.246 | 110.795 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 16.855 | 18.664 | 是 | 0.0 | 344.696 | 381.630 | 是 | 0.0 | 274.458 | 303.915 | 是 | 0.0 | 118155.430 | 10.461 | 110.384 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 16.630 | 18.489 | 是 | 0.0 | 330.129 | 366.923 | 是 | 0.0 | 272.267 | 302.666 | 是 | 0.0 | 119563.137 | 10.502 | 109.853 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 16.685 | 18.572 | 是 | 0.0 | 315.022 | 350.582 | 是 | 0.0 | 270.576 | 301.139 | 是 | 0.0 | 120270.689 | 10.515 | 109.598 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 16.544 | 18.438 | 是 | 0.0 | 312.028 | 347.733 | 是 | 0.0 | 271.830 | 302.943 | 是 | 0.0 | 102965.183 | 10.530 | 109.477 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 16.516 | 17.876 | 是 | 0.0 | 319.230 | 345.369 | 是 | 0.0 | 280.443 | 303.486 | 是 | 0.0 | 120228.006 | 10.216 | 109.080 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 16.589 | 18.404 | 是 | 0.0 | 311.046 | 344.320 | 是 | 0.0 | 273.565 | 303.081 | 是 | 0.0 | 121975.339 | 10.467 | 109.382 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 16.328 | 19.610 | 是 | 0.0 | 277.169 | 329.452 | 是 | 0.0 | 249.400 | 296.022 | 是 | 0.0 | 129438.363 | 11.202 | 102.833 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 16.975 | 16.530 | 是 | 0.0 | 326.291 | 317.715 | 是 | 0.0 | 313.313 | 305.073 | 是 | 0.0 | 97734.920 | 9.018 | 116.593 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 17.009 | 16.791 | 是 | 0.0 | 320.252 | 316.135 | 是 | 0.0 | 313.181 | 309.219 | 是 | 0.0 | 114190.100 | 9.179 | 118.502 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 16.940 | 16.816 | 是 | 0.0 | 313.364 | 310.664 | 是 | 0.0 | 313.397 | 310.937 | 是 | 0.0 | 114655.752 | 9.235 | 118.826 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 17.182 | 16.835 | 是 | 0.0 | 320.270 | 313.649 | 是 | 0.0 | 317.311 | 310.833 | 是 | 0.0 | 114319.152 | 9.088 | 119.679 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 17.364 | 16.728 | 是 | 0.0 | 323.767 | 311.768 | 是 | 0.0 | 323.938 | 312.010 | 是 | 0.0 | 97382.499 | 8.886 | 119.965 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 17.430 | 17.576 | 是 | 0.0 | 301.648 | 303.432 | 是 | 0.0 | 310.585 | 312.728 | 是 | 0.0 | 114375.896 | 9.413 | 120.330 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 17.521 | 16.134 | 是 | 0.0 | 320.100 | 294.628 | 是 | 0.0 | 342.533 | 315.098 | 是 | 0.0 | 113593.660 | 8.315 | 121.430 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 17.490 | 16.457 | 是 | 0.0 | 313.891 | 295.377 | 是 | 0.0 | 334.300 | 314.548 | 是 | 0.0 | 114109.875 | 8.599 | 122.809 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 17.512 | 16.502 | 是 | 0.0 | 325.266 | 306.362 | 是 | 0.0 | 335.180 | 315.760 | 是 | 0.0 | 97356.007 | 8.612 | 122.945 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 17.380 | 16.636 | 是 | 0.0 | 331.532 | 317.365 | 是 | 0.0 | 333.695 | 319.423 | 是 | 0.0 | 114418.003 | 8.811 | 122.107 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 17.291 | 16.916 | 是 | 0.0 | 321.772 | 314.417 | 是 | 0.0 | 325.757 | 318.493 | 是 | 0.0 | 114671.034 | 9.065 | 122.114 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 17.173 | 17.953 | 是 | 0.0 | 325.508 | 340.035 | 是 | 0.0 | 308.500 | 322.341 | 是 | 0.0 | 116442.835 | 9.830 | 120.978 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 17.148 | 17.560 | 是 | 0.0 | 330.592 | 338.490 | 是 | 0.0 | 311.456 | 318.905 | 是 | 0.0 | 99348.381 | 9.604 | 119.976 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 17.031 | 17.656 |  |  | 318.826 | 330.297 |  |  | 299.374 | 308.622 |  |  | 112604.839 | 9.696 | 115.532 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 17.521 | 19.610 |  |  | 344.696 | 381.630 |  |  | 342.533 | 322.341 |  |  | 129438.363 | 11.202 | 122.945 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 16.328 | 16.134 |  |  | 277.169 | 294.628 |  |  | 249.400 | 296.022 |  |  | 97356.007 | 8.315 | 102.833 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.046 | 0.861 | 0.807 | 270.252 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |